Република Србија

Дом здравља Бујановац

Број: 03/2021

Датум: 23.02.2021. године

Б у ј а н о в а ц

ИЗМЕНА КД   ЗА   БРОЈ 03/2021

Предмет јавне набавке добра -  медицинска и лабораторијска опрема, број 03/2021  за потребе Дома здравља Бујановац.

Измена  КД биће објављена  интернет страници наручиоца Дома здравља Бујановац.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке у опису микроскопа у партији 1.

где се мења и сада гласи осветљење нео лед подесиво осветљење.

КОМИСИЈА ЗА ЈН

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.Бр. | Назив добра | Јед. мере | Количина | Опис добра | Произвођач | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1. | Mikroskop labortatorijski BIO2B-AC ili odgovarajući | Ком. | 1 | Binokular sa nagibom 30˚-rotiranje glave 360˚ Podešavanje interpupilarne razdeljine(55-75mm) Uvećanje 40x/1000x okular wf 10x/18mm Obljektivi-ahromatski 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25(uljna i merzija) Revolver sa pet pozicija, klik-stop Osvetljenje neo led podesivo osvetljenje Kondenzator: abbe(a.n.1,25) iris dijafragma;32mm Čelični stativ Univerzalna platforma-nosač predmetnog stakla dimenzije: 125x135mm/pomeranje po xy osi 75x35mm, podela 0,1mm |  |  |
| Partija 2. | EKG 3kanalni,E30 Biolight ili odgovarajući | Ком. | 1 | Trokanalni EKG uredjaj sa istovremenim prikazom svih 12 odvoda na ekranu dijagonale 4.3 u boji sa ,,touchscreen,, funkcijom. Neverovatno visokom brzinom akvizije signala, uredjaj obezbedjuje izuzetno precizni prikaz srčane aktivnosti. Tehničke specifikacije: -uredjeni štampač širine 80 mm -može se povezati na eksterni štampač i bar kod skener -inovativni digitalni filteri za stabilni i kvalitetni rad -brojni formati štampe koji odgovaraju svakom korisniku -automatska funkacija čuvanja energije. |  |  |
| Partija 3. | Inhalator Comp-a Neb ili odgovarajući | Ком. | 2 | Inhalator za terapiju aerosolima visokog kvaliteta za lečenje astme, hroničnog brohintisa i drugih respiratornih bolesti. Tehnički podaci kompresora: kompresor-klipni kompresor max pritisak-280 kpa radni pritisak-0-110 kpa protok vazduha- 15l/min radni ciklus-kontinualan nivo buke-55 dba dimenzije 19,6 x 35,7 x 18,5 H cm težina-2,5 kg klasa-m.s.-IIa Tehnički podaci nebulajzera kapacitet-16 ml respirabilna zapremina-5µm 80% MMAD- 2,7µm brzina nebulziranja-0,60 ml/min rezidualna zapremina-0,7 ml |  |  |
| Partija 4. | Sistemi za kiseoničnu terapiju | Ком. | 2 | Reduct. ventil za bocu med kiseonika FM 41 2 kom Ovlaživač za koncetrator 2 kom maska za odrasle 2 kom |  |  |
| Partija 5. | Postolje za bocu | Ком. | 2 | Postolje za bocu od 10 l |  |  |

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Р.Бр. | Назив добра | Јед. мере | Количина | Опис добра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1. | Mikroskop labortatorijski BIO2B-AC ili odgovarajući | Ком. | 1 | Binokular sa nagibom 30˚-rotiranje glave 360˚ Podešavanje interpupilarne razdeljine(55-75mm) Uvećanje 40x/1000x okular wf 10x/18mm Obljektivi-ahromatski 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25(uljna i merzija) Revolver sa pet pozicija, klik-stop Osvetljenje neo led podesivo osvetljenje Kondenzator: abbe(a.n.1,25) iris dijafragma;32mm Čelični stativ Univerzalna platforma-nosač predmetnog stakla dimenzije: 125x135mm/pomeranje po xy osi 75x35mm, podela 0,1mm |

| Укупна цена без ПДВ-а у динарима |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом у динарима |  |
| Рок плаћања не мањи од 45 дана | до ______ дана од дана испоруке добра по испостављању фактуре |
| Рок важења понуде (не мањи од 30 дана од дана отварања понуда) | _______ дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке добра (не дужи од 48 часа) од дана примљеног требовања | _______ дана од дана пријемљеног требовања |
| Гарантни рок не мањи од 2 године | _______ године |

МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ

М.П.

ДАТУМ:  ______________                                                     ________________